## Slide 1
CodeReview 점검 Tool
매뉴얼
2024.09.25
기술혁신팀
영업비밀 또는 업무상 보호가 필요한 문서일 경우 “Confidential” 표기
Confidential

## Slide 2: 개요
■ 개발 배경
  - 코드 리뷰는 품질 향상을 위해 필요하나, 반복적이고 시간 소모적인 작업으로 생산성 저하 [비용 절감] 반복적인 작업을 점검 Tool을 통하여 코드 리뷰 시간을 개선
  [일관성] 정해진 규칙과 알고리즘을 기반으로 코드를 분석하여 오류나 결함을 체계적으로 식별 [추가 및 업데이트 ] 새로운 기능이 지속적으로 추가되며, 이에 따라 업데이트 진행
■ 코드 리뷰 점검 Tool 프로세스
① Code Reviewer
③Code Review 결과서 작성
② Code Review
① 사업팀
② Code Review Tool  점검 결과 Export
AS - IS
TO-BE
③ 코드 리뷰 요청

## Slide 3: 설치 방법
■ 코드 리뷰 점검 Tool 설치
  ITS에서 코드 리뷰 점검 Tool 다운 로드  ITS 코드리뷰 점검 Tool 다운로드
  다운로드 한 압축 파일을 압축 풀기 : CodeReviewCheck.exe, config.ini() 파일 확인
  실행 파일(CodeReviewCheck.exe) 더블 클릭 하여 실행

## Slide 4: 실행 방법
■ 코드 리뷰 점검 Tool 실행
  : 폴더 버튼 선택 하여 파일 선택 (파일 여러 개 선택 가능)
  파일 리스트에서 점검 파일 선택
  [Start] : CodeReview 점검 실행
  [Export] : 코드 리뷰 점검 결과를 엑셀 파일로 Exprot 저장
1
2
3
4

## Slide 5: 실행 방법
■ Export 파일
  - 코드 리뷰 결과 엑셀 파일로 저장 가능  상세 내용 확인
코드 리뷰 항목의 결과 확인
(OK , NG, N/A)
코드 리뷰 결과 상세 내용 확인
코드리뷰 NG 항목의
Code 내용을 표시

## Slide 6: 기능 정의
■ 코드 리뷰 점검 Tool 항목 - Server
구분 | 코드 리뷰 항목 | 검증 가능성 | 검증 방법
성능 | 스크립트 Active 동작 조건 확인 | ○ | 스크립트 Active 적용 여부 확인
 | Loop문 내에 처리 조건 | ○ | while문 내 delay 적용 확인
 | Event, Ctrl Manager 이벤트 교환 횟수 최소화 | ○ | dpGet, dpSet 연속 처리 경우 확인 (불합리 사항)
 | 적절한 DP 처리 함수 사용 | ○ | Callback 함수 내 Delay 처리 경우 확인 (불합리 사항)
 | Raima DB 증가 방지 | X | dpSet 처리하는 대상의 DataPoint 확인 어려움
Query 검증 | Query 정합성 검증 확인 | X | Query에 문자열의 정합성 체크 확인 어려움
코드 표준 | DP 함수 예외 처리 | ○ | DP 처리 함수 확인하여 예외처리 확인
 | Try, Catch 예외처리 | ○ | 함수 내에서 try/catch 예외처리 작성 확인
 | 스크립트 버전 이력 확인 | ○ | 스크립트 버전 및 배포 이력 작성 확인
 | 하드 코딩 지양 | ○ | 함수 안에서 하드 코딩으로 작성된 경우 확인 (불합리 사항)
 | 불필요한 코드 지양 | ○ | 미사용 함수, 변수 유/무 확인 (불합리 사항)
부록으로.... 목차
7~마지막

## Slide 7: 기능 정의
  ■ [성능] 스크립트 Active 동작 조건 확인
void CB_AlarmEvent(anytype userData, dyn_dyn_anytype tab)
{
  //1. AlarmInsert Active? ====================================================
  update_heartbeat(manager_dpname);//ADD3
  // 중복 동작 불필요한 코드...
}
[점검 방법] Active 동작 조건 확인
[개선 방법] Active 동작 조건 추가
void CB_AlarmEvent(anytype userData, dyn_dyn_anytype tab)
{
  //1. AlarmInsert Active? ================================
  update_heartbeat(manager_dpname);//ADD3
  if (!isScriptActive)
    return;
  // 중복 동작 불필요한 코드...
}
구분 | 내용
점검 목적 | Passive 서버에서 중복 동작 방지를 위해서 Active 동작 조건을 확인
개선 방법 | 중복 동작 불필요한 Logic 앞에 Active 동작 조건문 추가

## Slide 8: 기능 정의
while(1)
{
  try
  {
    if(g_status_server)
    {
      // logic code 생략
    }
  }
  catch
  {
    DebugTN("Exception of main(). Error = " + getLastException());
  }
  finally {
  delay(1);
  }
}
  ■ [성능] Loop문 내에 처리 조건
[점검 방법] Active 동작 조건 확인
[개선 방법] 모든 조건에 Delay 코드 동작 적용
구분 | 내용
점검 목적 | While문 내에서 무한 Loop 동작으로 인한 CPU 부하(100%) 상승 원인을 제거
개선 방법 | While문 내에서 delay 코드가 모든 조건에 동작 되도록 수정
while(1)
{
  try
  {
    if(g_status_server)
    {
      delay(1);
      // logic code 생략
    }
  }
  catch
  {
    DebugTN("Exception of main(). Error = " + getLastException());
  }
}
[점검 방법] 모든 조건에 Delay 코드 동작 확인

## Slide 9: 기능 정의
  dpGet(tag_svr + tag_le + cfg_le_date, bf_dp_date,
  tag_svr + tag_le + cfg_le_time, bf_dp_time,
  tag_svr + tag_le + cfg_le_module, bf_dp_module,
  tag_svr + tag_le + cfg_le_event, bf_ev_type,
  tag_svr + tag_le + cfg_le_peak, bf_peak_val,
  tag_svr + tag_le + cfg_le_dur, bf_dp_dur_val);
  ■ [성능] 이벤트 교환 횟수 최소화
[점검 방법] 이벤트 교환 함수 연속 처리 확인
[개선 방법] 일괄 처리 코드 적용
구분 | 내용
점검 목적 | Event Manager 부하 최소화를 위한 코드 (ex : dpGet, dpSet 일괄 처리 목적)
개선 방법 | 개별 처리되고 있는 코드에 대해서 일괄 처리 되도록 개선
  dpGet(tag_svr + tag_fr + cfg_fr_date, bf_dp_date);
dpGet(tag_svr + tag_fr + cfg_fr_time, bf_dp_time);
dpGet(tag_svr + tag_fr + cfg_fr_module, bf_dp_module);
dpGet(tag_svr + tag_fr + cfg_fr_channel, bf_dp_channel);
dpGet(tag_svr + tag_fr + cfg_fr_st, bf_dp_st);
dpGet(tag_svr + tag_fr + cfg_fr_dev_1, bf_dp_dev_1);
dpGet(tag_svr + tag_fr + cfg_fr_dev_2, bf_dp_dev_2);

## Slide 10: 기능 정의
  ■ [성능] 적절한 DP 처리 함수
[점검 방법] Callback 함수내 Delay 코드 확인
구분 | 내용
점검 목적 | Callback 함수 내 이벤트 처리의 병목 발생 요소 최소화 (delay 사용 지양)
개선 방법 | 처리 시간이 소요되는 작업은 별도 Thread 사용하여 적용
void CB_OPValue_Changed(anytype user, dyn_dyn_anytype tbval)
{
  if(isScriptActive == true)
  update_heartbeat(manager_dpname);
  for (int i = 2 ; i <= dynlen(tbval); i++)
  {
    //Logic 생략...
    delay(1);
    //Logic 생략(check Logic)...
  }
}
void CB_OPValue_Changed(anytype user, dyn_dyn_anytype tbval)
{
  if(isScriptActive == true)
  update_heartbeat(manager_dpname);
  for (int i = 2 ; i <= dynlen(tbval); i++)
  {
    //Logic 생략...
    // Delay 필요 동작 Thread 함수 처리
    int thread_id = startThread("Check_Thread", dp_name, logic_type);
  }
}
[개선 방법] delay 처리 코드 별도 Thread 사용 적용

## Slide 11: 기능 정의
if(isScriptActive == true)
{
  if(dpSetWait(blackout_dp + cfg_hvcbgq_delaytime_pt, q_delaytime_cnt) == 0)
  {
    writeLog(g_script_name, "[STEP1] blackout_check() - Q Delaytime Cnt dpSetWait: OK, q_delaytime_cnt = " + q_delaytime_cnt, LV_INFO);
  }
  else
  {
    writeLog(g_script_name, "[STEP1] blackout_check() - Q Delaytime Cnt dpSetWait: NG, q_delaytime_cnt = " + q_delaytime_cnt, LV_ERR);
    return -1;
  }
}
  ■ [코드 표준] DP 함수 예외 처리
[점검 방법] DP 함수에서 리턴 값 처리 유/무 확인
[개선 방법] DP 함수 결과에 따른 예외 처리 코드 적용
구분 | 내용
점검 목적 | DP 함수 동작을 예외 처리하여 코드의 안정성과 에러 발생에 대한 유지보수 용이
개선 방법 | DP 함수 실행 결과를 확인하여 예외 처리 코드 적용
if(isScriptActive == true)
{
  dpSetWait(blackout_dp + cfg_hvcbgq_delaytime_pt, q_delaytime_cnt);
}

## Slide 12: 기능 정의
  ■ [코드 표준] Try, Catch 예외 처리
구분 | 내용
점검 목적 | 코드의 예외 상황에 대한 중단을 방지하고, 안전하게 처리하여 안정성 및 유지 보수 용이
개선 방법 | 함수의 내에 Try, Catch문에 대한 예외 처리 적용 확인
[점검 방법] 함수 코드에 try, catch 문 적용 유/무 확인
[개선 방법] 함수 코드에 try, catch문 적용 확인
void CB_Value(anytype group_name, dyn_dyn_anytype tbval)
{
  // 함수 Logic 코드 생략
}
void CB_Value(anytype group_name, dyn_dyn_anytype tbval)
{
  try
  {
    // 함수 Logic 코드 생략
  }
  catch
  {
    update_user_alarm(manager_dpname, "Exception of CB_Value() Error = " + getLastException());
  }
}

## Slide 13: 기능 정의
  ■ [코드 표준] 스크립트 버전 정보 작성 확인
구분 | 내용
점검 목적 | 스크립트의 버전을 체계적으로 관리하여 버그 추적과 유지보수를 용이
개선 방법 | 스크립트의 버전 정보가 작성되어 있는지 확인
const string g_script_release_version = "v2.19";
const string g_script_release_date = "2024.07.01";
const string g_script_name = "AlarmInsert";
string manager_dpname = ""; // ex: WCCOActrl_2 (A_SIT_ADMIN_MANAGER)
string ScriptActive_Condition = "ACTIVE"; //|ACTIVE|BOTH|HOST1|HOST2";
int cfg_query_blocking_time = 500;
[개선 방법] 스크립트 이력 정보를 추가
const string g_script_name = "AlarmInsert";
string manager_dpname = ""; // ex: WCCOActrl_2 (A_SIT_ADMIN_MANAGER)
string ScriptActive_Condition = "ACTIVE"; //|ACTIVE|BOTH|HOST1|HOST2";
int cfg_query_blocking_time = 500;
[점검 방법] 스크립트 버전 정보 작성 유/무 확인

## Slide 14: 기능 정의
void CB_OPValue_Changed(anytype userData, dyn_dyn_anytype tab)
{
  // 코드 생략...
  for (int i = 2; i <= 10; i++)
  {
    dp_name = dpSubStr(tbval[i][1], DPSUB_DP);
    dpe_name = dpSubStr(tbval[i][1], DPSUB_DP_EL); // 코드 생략...
  }
}
  ■ [코드 표준] 하드 코딩 지양(1)
구분 | 내용
점검 목적 | 유지보수, 확장성, 재사용성 이유로 하드 코딩을 지양
개선 방법 | for문 조건식을 사용하는 경우 반복 횟수는 배열 길이로 설정
[개선 방법] for문의 조건식 배열 크기로 변경
[점검 방법] for문의 조건식 하드 코딩 확인
void CB_OPValue_Changed(anytype userData, dyn_dyn_anytype tab)
{
  // 코드 생략...
  for (int i = 2; i <= dynlen(tbval); i++)
  {
    dp_name = dpSubStr(tbval[i][1], DPSUB_DP);
    dpe_name = dpSubStr(tbval[i][1], DPSUB_DP_EL); // 코드 생략...
  }
}

## Slide 15: 기능 정의
const int MODULE_ID_A = 31;
const int MODULE_ID_B = 32;
const int MODULE_ID_C = 33;
const string MODULE_TEXT_A = "A";
const string MODULE_TEXT_B = "B";
const string MODULE_TEXT_C = "C";
const string MODULE_TEXT_NULL = "NULL";
if(af_dp_module == MODULE_ID_A )
{
  module_id = MODULE_TEXT_A ;
}
else if (af_dp_module == MODULE_ID_B )
{
  module_id = MODULE_TEXT_B ;
}
else if (af_dp_module == MODULE_ID_C )
{
  module_id = MODULE_TEXT_C;
}
else
{
  module_id = MODULE_TEXT_NULL ;
}
if(af_dp_module == 31)
{
  module_id = "A";
}
else if (af_dp_module == 32)
{
  module_id = "B";
}
else if (af_dp_module == 33)
{
  module_id = "C";
}
else
{
  module_id = "NULL";
}
  ■ [코드 표준] 하드 코딩 지양(2)
구분 | 내용
점검 목적 | 유지보수, 확장성, 재사용성 이유로 하드 코딩을 지양
개선 방법 | 하드 코딩을 사용하는 경우 상수 값을 Define으로 정의하여 사용
[개선 방법] 하드 코딩의 값을 Define으로 정의하여 사용
[점검 방법] 상수 값 사용 확인 (조건문 or 값 변경)